## Slide 1
공개 CCTV 수집
ITS · TOPIS · UTIC — HLS 스트림
▼
객체 탐지·추적
VisDrone YOLOv8 + SAHI · ByteTrack/BEV
▼
기하 변환
GCP 캘리브레이션 → UTM52N 실좌표
▼
3D 표출
MapLibre 위성맵 · fill-extrusion
▼
DB · LLM 질의
PostGIS/SQLite · Ollama Qwen NL2SQL
TECHNICAL REPORT | 2026
GeoTrafficView-3D
공개 CCTV 기반 실세계 좌표 교통 디지털 트윈
CCTV 수집 · 객체 탐지 · GIS 3D 표현 · 공간 DB 저장 · LLM 자연어 질의
TOPIS × 정밀도로지도 cm급 결합
MapLibre 위성맵 3D 이동체
GCP 자동 캘리브레이션
정확성
실측·측정 기반 검증
자동화
0클릭 캘리브레이션
통합성
수집→표출→질의 일원화
확장성
다지역 GIS 시스템
GEOSTORY AI기술연구본부 AI기획팀 학생연구원 홍기혁
2026. 07. 28
1

## Slide 2
CONTENTS
목 차
GeoTrafficView-3D
프로젝트 기술 발표
공개 CCTV → 3D → DB → LLM
정밀도로지도 cm급 결합
위성지도 위 3D 이동체
측정 기반 캘리브레이션
Ⅰ
프로젝트 개요
최종 산출물 — 무엇을 만들었는가 · 주요 기능
Ⅱ
전체 워크플로우
6단계 파이프라인 · 데이터 수집 · DB 저장 · LLM 호출
Ⅲ
cm급 디지털 트윈
서울 TOPIS × 정밀도로지도 결합 원리 · HD맵 스냅 구현
Ⅳ
MapLibre 3D 표출
고해상 위성지도 위 이동체 구현 · CCTV 마커 오차 실측
Ⅴ
객체 탐지 고도화
기존 구현에 맞춘 기법 개선 · BEV 추적 A/B 실험
Ⅵ
캘리브레이션 · 평가
GCP 자동 캘리브레이션 · GT 작업 가이드 · 평가 체계와 결론
2

## Slide 3
GeoTrafficView-3D v2 · Traffic Digital Twin
Ⅰ-1. 최종 산출물 — 무엇을 만들었는가
"공개 CCTV 한 대 → 지도 위에서 움직이는 3D 차량 → 질의 가능한 DB"를 잇는 End-to-End 파이프라인
Ⅰ 개요
Ⅱ 워크플로우
Ⅲ cm급 트윈
Ⅳ 3D 표출
Ⅴ 탐지 고도화
Ⅵ 캘리브레이션
3
End-to-End 파이프라인
① CCTV 수집
ITS·TOPIS
HLS 스트림 캡처
▶
② 객체 탐지
VisDrone+SAHI
ByteTrack/BEV 추적
▶
③ 기하 변환
G-Projection
GCP 캘리브 · 차선 정렬
▶
④ 3D 표출
MapLibre 위성맵
이중 패널 동기
▶
⑤ DB 적재
PostGIS / SQLite
geom + geom_utm
▶
⑥ LLM 질의
Ollama Qwen
NL2SQL 한국어 답변
핵심 설계 결정 3가지
TrafficLab-3D(MIT) 엔진 이식과 world 블록 확장 — 위성 픽셀 좌표계를 실세계 UTM52N으로 교체, 단일 카메라 데모 → 다지역 GIS 시스템화
Cesium·점군 제거, MapLibre 위성 타일맵 채택 — v1 대비 239MB 경량화, 도시 확장 부담 없음
모든 주장을 측정으로 검증 — 캘리브 타당성·추적 파편화·A/B 실험 도구를 함께 구축
공개 데이터만으로 CCTV 영상 → 실세계 좌표 3D → 공간 DB · LLM 질의까지 End-to-End 구축
3

## Slide 4
GeoTrafficView-3D v2 · Traffic Digital Twin
Ⅰ-2. 주요 기능
수집 → 인식·기하 → 캘리브레이션 → 표출·저장·질의, 4개 기능군 26개 도구
Ⅰ 개요
Ⅱ 워크플로우
Ⅲ cm급 트윈
Ⅳ 3D 표출
Ⅴ 탐지 고도화
Ⅵ 캘리브레이션
4
데이터 수집
ITS OpenAPI(전국 고속·국도, 무료 키) · 서울 TOPIS(키 불필요, 510대) · UTIC(키+IP)
경찰청 CCTV ↔ ITS 스트림 공간매칭 · 스냅샷/클립 캡처
add_location.py 원스톱(캡처→캘리브→추론→웹맵→DB) · run_city.py 배치
refresh_markers.py — replay 보존 + 중복 dedup 마커 갱신
인식 · 기하
VisDrone YOLOv8 + SAHI 슬라이싱 탐지 · ByteTrack/BEV 추적
G-Projection: 왜곡보정→호모그래피→시차→3D 리프팅
TrackSmoother 속도·방향(적응형 EMA) · lane_snap 차선 정렬
reproject.py — 캘리브 변경 시 YOLO 재실행 없이 재투영
캘리브레이션
수동 GCP(calibrate.html) · 자동 0클릭(VP+IPM+OSM) · 하이브리드(1~3점)
ROI 도로영역 필터(실측 19% 폐기) · 차선 방향 heading 프라이어
HD맵 스냅 — 정밀도로지도 정점에 cm급 스냅
check_calibration · calib_guide — 품질 진단 + 실시간 가이드
표출 · 저장 · 질의
Esri/Sentinel-2 위성 basemap 토글 · CCTV 마커 590개
이중 패널 — 영상 3D박스 ↔ 지도 fill-extrusion 프레임 동기
PostGIS + SQLite 동일 스키마 · 카메라 단위 idempotent 적재
Qwen NL2SQL 채팅 + "송도IC로 이동" 지도 제어 · GT 평가 도구
26개 CLI 도구 + 웹앱 3종(뷰어 · 캘리브레이터 · GT 라벨러)이 하나의 파이프라인으로 연결
4

## Slide 5
GeoTrafficView-3D v2 · Traffic Digital Twin
Ⅱ-1. 전체 워크플로우 — 6단계 파이프라인
CCTV 수집 → 객체 탐지 → 기하 변환 → GIS 3D 표출 → DB 저장 → LLM 호출
Ⅰ 개요
Ⅱ 워크플로우
Ⅲ cm급 트윈
Ⅳ 3D 표출
Ⅴ 탐지 고도화
Ⅵ 캘리브레이션
5
CCTV 수집
HLS → 클립
▶
객체 탐지
bbox + track_id
▶
기하 변환
픽셀 → UTM52N
▶
3D 표출
fill-extrusion
▶
DB 저장
detection 테이블
▶
LLM 질의
SQL → 한국어
③ 기하 변환 상세 (핵심)
CCTV 픽셀 (u, v)
▼
cv2.undistortPoints(K, D) — 렌즈 왜곡 보정
왜곡보정 픽셀
▼
cv2.perspectiveTransform(H) — GCP로 추정한 호모그래피
sat_coords (로컬 미터)
▼
시차 보정 real = C + (A−C)·(z_cam−h)/z_cam
지면 접촉점
▼
+ world.origin_easting / northing
UTM52N (EPSG:32652)
▼
proj4 → WGS84 → MapLibre 표출
3D 박스 생성
클래스별 치수(car 1.8×3.8×1.55m)로 지면 사각형을 heading 회전
시차 factor z_cam/(z_cam−h)로 천장 4점 생성
cv2.projectPoints 왜곡 재적용 → CCTV 픽셀 8점(bbox_3d)
v1 대비 확장 — world 블록
"world": { epsg: 32652, origin_easting/northing,
ground_ellipsoid_h }
이 한 블록으로 위성 PNG 픽셀 좌표계 → 전 지구 좌표계
캘리브레이션이 바뀌어도 reproject.py로 좌표만 재계산 — YOLO 재실행 불필요
5

## Slide 6
GeoTrafficView-3D v2 · Traffic Digital Twin
Ⅱ-2. 데이터 수집 · DB 저장 · LLM 호출
공개 CCTV 3원 수집 — 공간 DB 이중 백엔드 — 읽기전용 NL2SQL
Ⅰ 개요
Ⅱ 워크플로우
Ⅲ cm급 트윈
Ⅳ 3D 표출
Ⅴ 탐지 고도화
Ⅵ 캘리브레이션
6
공개 CCTV 소스 (실측)
소스 | 인증 | 스트림 | 커버리지
ITS | 무료 키 | HLS 직접 | 전국 고속·국도 (판교·인천 4대)
TOPIS | 불필요 | HLS 직접 | 서울 510대 (상암 1대)
UTIC | 키+IP 등록 | iframe | 전국 도심
TOPIS 공개 엔드포인트 직접 발견: selectCctvList.do(510대 목록) → selectCctvInfo.do(HLS URL)
cv2 재생 시 referer 헤더 필요 · 라이브 HLS stall 대응 read-fail 상한(재시도로 90프레임 확보)
제약: 도심 자율주행 거리 CCTV는 시 API 소관 — 상암 반경 5km 내 ITS 스트림 4개뿐(전부 고속도로)
⑤ 공간 DB — 동일 스키마 2백엔드
detection(ts, frame, cctv_id, track_id, class, conf, speed_kmh, heading_deg, geom 4326, geom_utm 32652)
PostGIS: GIST+시간 인덱스 · ST_DWithin 실측(50m 4,183 / 200m 6,756건)
SQLite: 서버 없이 즉시 — 웹맵 replay 그대로 적재(화면=DB 일치) · 카메라 단위 idempotent
⑥ LLM 질의 (NL2SQL)
사용자 질문
"카메라별 차량 대수는?" / "송도IC로 이동"
지도 명령 분기
"~로 이동" → LLM 없이 즉시 flyTo + 재생
1차: SQL 생성
Qwen에 스키마 + few-shot → SELECT 문
안전 게이트
SELECT만 허용 · 세미콜론/DDL 차단 · 읽기전용 연결
실행 → 2차: 요약
PostGIS/SQLite 자동 선택 → 한국어 답변
실측 예시
Q. "카메라별 차량 대수"
SELECT name, COUNT(DISTINCT track_id) FROM detection JOIN cctv USING(cctv_id) GROUP BY name
→ "송도IC 152대, 연수JCT 104대, 옥련IC 27대…"
핵심: DISTINCT 없으면 프레임 중복으로 대수가 수천으로 부풀려짐(few-shot에 명시)
화면에 재생 중인 replay를 그대로 DB에 적재 — 보이는 것과 질의 결과가 일치
6

## Slide 7
GeoTrafficView-3D v2 · Traffic Digital Twin
Ⅲ-1. 서울 TOPIS × 정밀도로지도 — 결합 원리
영상과 지도가 모두 공개된 유일한 조합(상암)에서 한 카메라로 cm급 디지털 트윈
Ⅰ 개요
Ⅱ 워크플로우
Ⅲ cm급 트윈
Ⅳ 3D 표출
Ⅴ 탐지 고도화
Ⅵ 캘리브레이션
7
왜 상암인가
영상 — 서울 TOPIS CCTV
키·IP 인증 없이 HLS 직접 접근
실증 완료: 90프레임 캡처 → 추론 39트랙 → DB 적재
지도 — 3D 정밀도로지도
서울시가 상암 자율주행 시범지구(~20km)에 구축,
민간 개방(2025) — 실측 측량 성과, 정점이 cm급 좌표
결합 원리 — 왜 cm급이 되는가
[기존] 사람이 위성에서 눈대중 클릭
오차 1~2 m
[HD맵] 정밀도로지도 정점에 자동 스냅
cm급
GCP 지도쪽 좌표 오차 요인을 완전히 제거 → 남는 것은 영상 픽셀 클릭 정밀도(1~3px)뿐
오차 전파 비교
단계 | 일반 GCP | HD맵 GCP
지도쪽 좌표 (위성 클릭) | 1~2 m | cm급
영상쪽 좌표 (픽셀 클릭) | 1~3 px | 1~3 px
최종 투영 오차 | 수 m | 영상 클릭 정밀도가 지배
HD맵 스냅 동작
1
export_hdmap_snap.py — 정밀도로지도에서 정점 추출
B2 노면표시(정지선·차선) · A2 차로 · C1 신호등
2
hdmap.geojson 로드 (실측 20,141 정점)
웹 캘리브레이터에 오버레이
3
지도 클릭 → 15m 이내 HD맵 정점으로 자동 스냅
송도 HD맵으로 검증 완료 — 스냅 동작 확인
일반 GCP의 지도 클릭 오차(1~2m)를 실측 측량 성과로 대체 — 한 카메라에서 cm급 지오레퍼런스
7

## Slide 8
GeoTrafficView-3D v2 · Traffic Digital Twin
Ⅲ-2. 현재 상태와 남은 작업
TOPIS 파이프라인·HD맵 스냅은 완성 — 상암 HD맵 확보가 마지막 퍼즐
Ⅰ 개요
Ⅱ 워크플로우
Ⅲ cm급 트윈
Ⅳ 3D 표출
Ⅴ 탐지 고도화
Ⅵ 캘리브레이션
8
완료
TOPIS 영상 파이프라인
상암 SANGAM01 등록 → SAHI 추론 39트랙 → 웹맵 표출 → DB 적재까지 실증
완료
HD맵 스냅 기능
송도 HD맵 20,141 정점으로 검증 — 지도 클릭이 정점에 자동 스냅
남은 작업
상암 3D 정밀도로지도 확보
다운로드 후 --dir 지정만 하면 상암 카메라 cm급 캘리브레이션 완성
보유 HD맵 커버리지 (실측)
보유: 인천송도 시범지구 · 경인선(120호선) 2종뿐
상암·판교 미커버 · 송도IC는 HD맵 경계 밖 · 경인선은 대상 카메라에서 12.8km 이탈
→ 상암 HD맵만 확보되면 TOPIS 카메라 전체에 cm급 GCP 적용 가능
기대 효과
cm
지도쪽 GCP 좌표 오차
(기존 위성 눈대중 클릭 1~2m 대비)
오차 요인 하나(지도 좌표)를 구조적으로 제거
남는 병목은 영상 픽셀 정밀도 — 원거리에서 1px ≈ 수 m
정지선·횡단보도 등 노면표시가 많은 도심 교차로에 특히 유리
공개 영상(TOPIS) + 공개 실측 지도(정밀도로지도) = 비용 0의 cm급 도심 디지털 트윈
8

## Slide 9
GeoTrafficView-3D v2 · Traffic Digital Twin
Ⅳ-1. MapLibre 고해상 위성지도 위 이동체 구현
Esri·Maxar·CNES/Airbus DS 위성 타일 위에 실좌표 fill-extrusion 3D 박스
Ⅰ 개요
Ⅱ 워크플로우
Ⅲ cm급 트윈
Ⅳ 3D 표출
Ⅴ 탐지 고도화
Ⅵ 캘리브레이션
9
위성 basemap (토큰 불필요)
레이어 | 출처 | 해상도
Esri World Imagery | Esri · Maxar · Earthstar · CNES/Airbus DS | 도심 수십 cm급
Sentinel-2 cloudless | EOX (구름 제거 합성) | 10 m · 전 지구
이동체를 지도에 올리는 경로
sat_floor_box
프레임별 바닥 4점 (로컬 미터)
+ world.origin
UTM52N (EPSG:32652)
proj4 변환
WGS84 폴리곤 → GeoJSON Feature
setData()
properties: 클래스별 height · color
fill-extrusion
car 1.55m · bus 3.5m 압출, opacity 0.8
구현 포인트
실좌표 폴리곤 + 높이 압출 — 줌·회전·pitch에 대해 정확히 변형 (영상 패널의 8점 박스와 역할 분담)
클래스별 높이·색은 properties로 — GPU 데이터 기반 스타일링, 수백 객체도 부담 없음
카메라 클릭 시 flyTo(pitch 60° · bearing 20° · zoom 18)로 3D감 연출
마커: replay 카메라는 연두/시안 강조, dedup으로 중복 제거
영상 ↔ 지도 동기 (이중 패널)
fi = floor(video.currentTime × fps) ← 영상이 마스터 클럭
좌: canvas에 bbox_3d 8점 → 6면 핑크 3D 박스
우: 같은 프레임 sat_floor_box → setData() — seek 시 즉시 동기
.json.gz replay는 gzip 매직바이트 확인 후 DecompressionStream 해제
무거운 Cesium·점군 없이 — 위성 타일 + GPU 압출만으로 도시 규모 3D 교통 표출
9

## Slide 10
GeoTrafficView-3D v2 · Traffic Digital Twin
Ⅳ-2. CCTV 마커 위치와 오차 실측
ITS cctvInfo(HLS) 보고 좌표로 마커를 찍되 — 그 좌표와 실제 관측 영역의 오차를 실측
Ⅰ 개요
Ⅱ 워크플로우
Ⅲ cm급 트윈
Ⅳ 3D 표출
Ⅴ 탐지 고도화
Ⅵ 캘리브레이션
10
문제 정의
ITS API가 주는 것: CCTV 설치 지점 좌표
지도에 필요한 것: 카메라가 실제 관측하는 도로 영역
둘은 일치하지 않는다 — 마커를 어디에 찍을 것인가?
오차의 두 성분
① 기하학적으로 당연한 성분 — 카메라는 도로를 100~300m 내다봄
② ITS 좌표 자체의 부정확 — 노선·IC 단위 대표 좌표 존재
연수JCT 793m는 ①만으로 설명 불가 → 좌표 부정확 의심(기하 타당성도 불합격)
설계 결정
마커 위치 = 캘리브레이션된 world.origin + 이름 동일·250m 이내 원본 ITS 마커 dedup(마커 '튐' 방지)
실측 — ITS 보고 좌표 vs 캘리브 원점
카메라 | GCP | 오차
PANGYO_2 (경부선 판교) | 10점 | 93.0 m
OKRYEON_IC (옥련IC) | 7점 | 171.1 m
SONGDO_IC (송도IC) | 4점 | 190.1 m
YEONSU_JCT (연수JCT) | 10점 | 792.8 m
SANGAM01 (상암·자동) | 0점 | 0 m (동일 좌표 사용)
93 ~ 793 m
ITS 보고 좌표 ↔ 실제 관측 영역 중심 거리 (5대 실측 · 평균 312m)
→ ITS 좌표를 그대로 믿고 마커를 찍으면 최대 800m 어긋난다
마커는 ITS 보고 좌표가 아닌 캘리브레이션 원점에 — placeholder 카메라는 오차 인지 후 사용
10

## Slide 11
GeoTrafficView-3D v2 · Traffic Digital Twin
Ⅴ-1. 객체 탐지 고도화 — 기존 구현 방식에 맞춘 개선
원칙: 더 큰 모델이 아니라 파이프라인의 약한 고리를 겨냥한다
Ⅰ 개요
Ⅱ 워크플로우
Ⅲ cm급 트윈
Ⅳ 3D 표출
Ⅴ 탐지 고도화
Ⅵ 캘리브레이션
11
검출 성능 (동일 클립 450프레임)
YOLO11n · COCO 풀프레임
824
기준선
YOLO11x · imgsz 1280
1,830
모델 확대 (2.2×)
VisDrone + SAHI 슬라이싱
7,904
기법 교체 (9.6× / 트랙 152개)
적용 완료 기법 (근거 논문)
SAHI 슬라이싱
384px 타일·20% 중첩 → 원거리 소형차 검출 (ICIP'22)
VisDrone 도메인 모델
COCO 오분류(train/boat) 제거 · van/삼륜 구분
ROI 기하 필터
도로영역 폴리곤 밖 검출 폐기 — 실측 19% 필터
차선 heading 프라이어
정지·가림 차량의 방향 안정화
차선 정렬 (lane snap)
HD맵 A2_LINK/OSM 스냅 99% · 이동 평균 0.90m · 방향 보정 7.7°
스냅 통계 = 캘리브 품질 지표
GCP 캘리브 카메라: 스냅률 87~99% · 이동 <1m — 정상
placeholder 카메라: 스냅률 13% · 방향 보정 73~84° — GCP 보정이 먼저
스냅률 <50% 또는 heading 보정 >45°면 도구가 자동 경고
다음 후보 (미적용)
TTA+WBF(IVC'21) · Soft Teacher(ICCV'21)/Ekya(NSDI'22) 카메라 특화 · YOLOV(AAAI'23) 시간축 집계 · BEVHeight(CVPR'23) · V2X-ViT(ECCV'22)
단, BEVHeight류는 정확한 카메라 파라미터·3D 라벨 전제 — 무리한 적용은 역효과
모델 확대(2.2×)보다 기법 교체(9.6×) — 검출 824 → 7,904 · 트랙 18 → 152
11

## Slide 12
GeoTrafficView-3D v2 · Traffic Digital Twin
Ⅴ-2. BEV 추적 A/B 실험
이미지 IoU 연관은 오블리크 뷰에서 무너진다 — 지면(BEV) 좌표에서 다시 연관한다
Ⅰ 개요
Ⅱ 워크플로우
Ⅲ cm급 트윈
Ⅳ 3D 표출
Ⅴ 탐지 고도화
Ⅵ 캘리브레이션
12
문제 (실측)
트랙 수명 중앙값 0.78~0.92초 · 0.5초 미만 트랙 33~42%
→ 심각한 ID 파편화: 차선 변경도 통계도 신뢰 불가
구현 — bev_tracker.py
지면 투영(미터) → 등속 Kalman → 2단계 연관(ByteTrack식)
연관 비용 = 마할라노비스 √(δᵀ(P+R)⁻¹δ), R = 투영 공분산(이방성)
OC-SORT 3요소: OCM 방향 일관성 · ORU 가림 후 재설정 · OCR 관측 기반 2차 연관
왜 마할라노비스인가 (측정)
3px 지터 → 지면: 횡 σ 0.7~0.9m vs 종 σ 2.2~3.2m (3~4배 이방성) · 차로 간격 3.5m — 등방 게이트는 옆 차로와 ID 혼동, 마할라노비스는 차로 구분 보존
통제 시뮬 A/B — 판정을 뒤집은 캘리브레이션
방식 | GCP 4점 MOTA / IDF1 | GCP 10점 MOTA / IDF1
A. ByteTrack (이미지 IoU) | 0.283 / 0.263 승 | 0.319 / 0.298
B. BEV 등방 유클리드 | 0.187 / 0.167 | 0.328 / 0.262
C. BEV 마할라노비스 | 0.243 / 0.260 | 0.345 / 0.318 승
실데이터 개선 (판교)
150 → 99
트랙 수 (파편 감소)
0.92 → 1.93초
수명 중앙값 2.1×
33% → 11%
0.5초 미만 단명 트랙
교훈: 4점 캘리브에선 BEV가 졌고, 10점에선 이겼다.
병목은 추적 알고리즘이 아니라 투영 정확도였다.
같은 코드가 캘리브레이션 품질에 따라 승패가 뒤집힌다 — 개선 순서: 캘리브레이션 → 추적기
12

## Slide 13
GeoTrafficView-3D v2 · Traffic Digital Twin
Ⅵ-1. GCP 자동 캘리브레이션
소실점 + IPM + OSM 방위로 0클릭 부트스트랩 — 사람 클릭은 보정에만
Ⅰ 개요
Ⅱ 워크플로우
Ⅲ cm급 트윈
Ⅳ 3D 표출
Ⅴ 탐지 고도화
Ⅵ 캘리브레이션
13
3단계 캘리브레이션 스펙트럼
방식 | 클릭 | 정확도 | 도구
완전 자동 | 0점 | 부트스트랩 (~20m) | auto_calibrate_vp.py
하이브리드 | 1~3점 | 높음 | 자동 + GCP 저차원 보정(평행이동/유사변환)
수동 GCP | 6~10점 | 최고 (목표 LOO ≤1m) | calibrate.html
자동 캘리브레이션 파이프라인
①
도로방향 선분(Hough) → 소실점(VP) 최소자승 교점
②
VP → 카메라 자세: pitch = atan((cy−vy)/f) · yaw = atan((vx−cx)/f)
③
ray-plane IPM → 픽셀↔지면 호모그래피 (카메라 높이 입력)
④
지오앵커: 원점 = ITS 좌표 · 전방 방위 = OSM Overpass 최근접 도로
실측 (송도IC)
VP (426.5, 126.7) · 재투영 <1px
pitch 8.9° · yaw 5.3°
OSM 방위 324°(아암대로) 자동 취득
GCP 대비 RMS ≈ 21.7m → 부트스트랩 등급
초점거리 자동추정 — 정직한 한계
차선 평행성 최적화는 축퇴 — 도로선은 어떤 f에서도 VP를 지나 f 불가관측
2번째 직교 소실점으로 교체: f² = −(vp₁−pp)·(vp₂−pp) — 교차로에서 작동
고속도로는 비직교 판정 후 f=W 폴백(사유 출력) — 가짜 추정치를 만들지 않음
OSM Overpass는 User-Agent 필수(406) · rate-limit 대응 미러 3곳 순차 재시도
13

## Slide 14
GeoTrafficView-3D v2 · Traffic Digital Twin
Ⅵ-2. GT(GCP) 캘리브레이션 작업 가이드
"RMS 0.00m"은 정확도가 아니라 검증 불가 — 실측이 만든 재작업 가이드
Ⅰ 개요
Ⅱ 워크플로우
Ⅲ cm급 트윈
Ⅳ 3D 표출
Ⅴ 탐지 고도화
Ⅵ 캘리브레이션
14
잔차 0의 함정 (수학적 사실)
호모그래피 자유도 8 = GCP 4점(방정식 8개) → 잔차가 항상 0
"RMS 0.00m" = 검증 불가 — 이 함정으로 5대 중 4대의 오류가 장기간 은폐
LOO 실증: 같은 7점도 세로 분포 52% → 4.47m, 2% 뭉침 → 52.88m (12배)
진단 도구 3종
① 기하 타당성 — 가장 중요 (GT 불필요)
검출 픽셀 박스 vs 그 위치의 1.8×4.2m 차량 투영 크기 비교 → 5대 중 4대 불합격 적발
② LOO 교차검증 (5점 이상)
한 점 빼고 예측한 오차(m) = 진짜 정확도 — 단, 원거리 점은 본래 큼(1px ≈ 수 m)
③ 브라우저 실시간 가이드
🎯 3×3 권장 구역(핑크 소멸까지 클릭) · 실시간 경고 · 📏 차로 3.5m/깊이 10m 격자 육안 대조
목표치
지표 | 목표 | 비고
기하 타당성 | ✓ 통과 | 가장 중요
점 개수 | 6~10점 | 4점은 검증 불가
세로(깊이)/가로 분포 | 50%+ | 깊이 스케일 결정
LOO | 참고용 | 수치만 보고 점 삭제 금지
판교 재작업 실측 — 4점 → 10점
항목 | 4점 | 10점
세로 / 가로 분포 | 42% / 41% | 69% / 75%
기하 타당성 | 2.36 (경계) | 1.38 ✓
투영 잡음(횡/종) | 0.9 / 3.2 m | 0.7 / 2.2~2.9 m
BEV 추적 판정 | 패배 | 승리
LOO 자동 이상치 제거는 실패 — 원거리 점 삭제 = 깊이 고정 정보 소실. --fix는 타당성 악화 시 자동 롤백
좋은 GCP: 정지선 끝 · 점선 시작/끝 · 횡단보도 모서리 · 노면 화살표 — 차량·그림자·구조물 상단 금지
14

## Slide 15
GeoTrafficView-3D v2 · Traffic Digital Twin
Ⅵ-3. 평가 체계 · 한계 · 결론
측정 없이는 개선을 증명할 수 없다 — 지표 구현까지 self-test로 검증
Ⅰ 개요
Ⅱ 워크플로우
Ⅲ cm급 트윈
Ⅳ 3D 표출
Ⅴ 탐지 고도화
Ⅵ 캘리브레이션
15
평가 체계 (tools/eval)
GT 라벨러(label.html): 박스+트랙ID, C키=이전 프레임 복사
지표: AP50/P/R + MOTA/IDF1/IDSW/MT/ML (헝가리안 매칭)
self-test: GT=예측 → 모두 1.000 · 열화 GT → AP50 0.177, MOTA −0.493 (정의대로 동작)
소형 객체(17×12px) 함정: IoU 0.5는 3px 지터로 붕괴 → --iou 0.3 옵션
sim_track_test: 정답 아는 통제 시뮬로 GT 없이도 추적 A/B
알려진 한계 (정직한 목록)
GT 라벨 부재 → 실데이터 정확도 미측정(라벨러 준비 완료)
기하 타당성 통과 1/5대 · 초점거리 대부분 f=W 가정
단일 평면 가정(경사·다층 미지원) · 3D 치수 고정값
개인정보(번호판·얼굴) 미마스킹 — 공개 시 조치 필요
다음 단계 로드맵
1
상암 3D 정밀도로지도 확보
TOPIS 카메라 cm급 캘리브레이션 완성
2
GT 30프레임 라벨링
실데이터 AP50·MOTA·IDF1 확정
3
카메라 4대 GCP 재작업
재작업 가이드 따라 기하 타당성 ✓
4
BEV 추적 기본 채택 검토
10점 캘리브에서 승리 확인됨
결론
공개 데이터 × 측정 기반 개발만으로
CCTV 영상이 질의 가능한 실좌표 디지털 트윈이 된다
GeoTrafficView-3D · GEOSTORY AI기술연구본부 AI기획팀 학생연구원 홍기혁
15